## Slide 1: Entwurf und Optimierung ziviler Überschall-Flugrouten unter Einbeziehung der Schallknall-Propagation
DGLR-Workshop, AIRBUS Manching
Dr.-Ing. Bernd Liebhardt
24. Mai 2023

## Slide 2: Der Schallknall: Größte Hürde für zivilen Überschallflug
Wird im Überschall unablässig erzeugt
Flugzeuge legen „Knallteppich“ unter den Flugpfad
Überschall über Land weltweit verboten/unerwünscht
Wie können Überschallflugzeuge ihren Geschwindigkeitsvorteil optimal nutzen?
Exemplarischer
Knallteppich
[Manci et al., 1988]

## Slide 3: Erste Lösungsmöglichkeit: „Low-Boom“-Flugzeugentwurf
Auslegung der Flugzeughülle für „sanften“ Knall
Foschungsschwerpunkt in den USA
Technologie-Tests für dieses Jahrzehnt geplant
Wirkung der Methodik beeinträchtigt ...
... beim Beschleunigen/Verzögern/Manövrieren
... in Gebäuden
... abseits des Flugpfades
... bei ungünstigem Wetter
„Low Boom“ -> „High Drag“
Politische Akzeptanz fraglich
NASA/Lockheed Martin X-59 QueSST

## Slide 4: Zweite Lösungsmöglichkeit: Vermeidung des Schallknalls auf Land
Umleitung der Flugrouten über Meere und Ozeane
Über Land: Unterschallflug auf regulären Flight Levels
Über Wasser: freier Reiseflug in großer Höhe
Mit der Concorde ausgiebig getestet
Ohne Änderung von Regularien umsetzbar
Methodik zur Flugrouten-Generierung und -Optimierung benötigt
Frühere Flugroute der Concorde zwischen London und New York City

## Slide 5: Ziel: Automatisierte Generierung optimaler Überschall-Flugrouten
Optimal: Kürzeste Flugdauer, moderate Umwege/Treibstoffverbräuche, kein Schallknall an Land
Hauptproblem: benötigter Abstand zur Küste bzw. Breite des Knallteppichs
Beste Routenführung oftmals nicht offensichtlich
Numerische Methode gesucht
Basis-Inputs: Start, Ziel, Flugzeug, Zeitpunkt
Einzubeziehende Parameter:
Geografie (Flughäfen, Küsten, Topografie, unbewohnte Inseln)
Flugleistung (Aero, Triebwerk, Massen, Flugenveloppe)
Atmosphäre inkl. Winde
Mögliche Flugrouten zwischen Dubai und Singapur (grün; rot: kürzeste Strecke)

## Slide 6: Prozesskette für Überschall-Flugrouten-Entwurf und -Optimierung
A. Flugpfad-Entwurf
B. Missions- simulation
C. Knallteppich-Berechnung
D. Flugpfad-Anpassung
Küstenpuffer genau eingehalten?
Optimale Route gefunden
ja
nein
A.
B.
C.

## Slide 7: A. Flugrouten-Entwurf
Früher manuell, nun numerisch & automatisch
Basiert auf „Theta*“-Algorithmus, minimiert Flugzeit-“Kosten“
Einbeziehung von Küsten-Pufferzonen
Berücksichtigung der zeitaufwendigen Überschall-Beschleunigung
Liefert verschiedene Routenoptionen zur Auswahl und genaueren Analyse
Auckland – Perth
Abidjan – Paris

## Slide 8: B. Missionssimulation
Eigenes Simulationswerkzeug SuperTraC (Supersonic Trajectory Calculator) löst Bewegungsgleichungen
Inputs: Flugroute; Flugleistungsdaten; 3D-diskretisierte Atmosphärendaten
Output: Flugtrajektorie, aufgelöst nach Position, Zeit, Treibstoffverbrauch
Trajektorie für London-Dschidda-Mission mit Überschall-Businessjet HISAC-A, Atmosphäre von 2015-01-0, 06:00 Uhr. (NB: Mach Cutoff über Land.)
γ
Bewegungsgleichungen

## Slide 9: C. Knallteppich-Berechnung
Ablenkung der Schockwellen durch atmosphärische Einflüsse
Auftreffen auf Boden nur innerhalb eines „Knallteppichs“
Modellierung der Schallknall-Propagation mit „ray tracing“: Verfolgen von Punkten auf der Schockwellenfront
Brechung ähnlich wie Lichtdurchgang in verschiedenen Medien:
c: Schallgeschwindigkeit; θ: „Schallstrahl“-Winkel; u: Windgeschwindigkeit
Knallteppich: Verbindung der äußersten „Schallstrahl“-Auftreffpunkte
Hochentwickelte Raytracing-Methodik: Verarbeitung realer 3D-Atmosphären durch spezielle Interpolation, Raytracing mit adaptiver Schrittweite, Berücksichtigung der Erdkrümmung

## Slide 10: D. Flugrouten-Anpassung
Verschiedene Ansätze
„In-the-loop“: Verquickt mit Missionssimulation und Knallteppich-Berechnung
„Out-of-loop“: Missionssimulation, dann Knallteppich-Berechnung, dann Flugrouten-Anpassung, iterativ
Aufdickung des Küstenpuffers bei Knallteppich-Übertritt, neue Flugroute mit Flugrouten-Entwurfs-Werkzeug
Exit/Entry Points vor Küsten für Integration in regulären Luftverkehr
Algorithmus momentan in Arbeit.
Flugroute zwischen New York und London mit anzupassendem Knallteppich

## Slide 11: Zwischenergebnisse
Plausible Überwasser-Flugrouten für grob die Hälfte der weltweiten potentiellen Nachfrage
Geometrische Knallteppiche teilweise mehrere hundert Kilometer breit
Akustische Knallteppiche benötigt!
LON
NYC
SIN
PAR
DXB
TYO
HKG
SYD

## Slide 12: Akustischer Knallteppich
Schallknall verschwindet bei hinreichend großen Lauflängen im Hintergrundrauschen
Geometrischer Knallteppich u. U. zu pessimistisch
Akustischer Knallteppich benötigt, definiert durch Positionen, an welchen der Knall unhörbar wird
Akustische Schallknall-Propagation hochkomplex, in kooperativer Entwicklung mit TUHH
Akustische Schallknall-Propagation vom Flugzeug zum Boden [J. Kirz]

## Slide 13: „Mach Cutoff“: Überschall über Land
Niedrige Überschallgeschwindigkeit verhindert Auftreffen des Schallknalls auf den Boden
Maximal mögliche Geschwindigkeit abhängig von Flughöhe, Atmosphäre, Topografie, „Cutoff-Höhe“
Nachteil: erhöhter Treibstoffverbrauch
Automatisierter Mach-Cutoff-Flug in SuperTraC implementiert
Beispiel: JFK-LAX, 2015-01-01/00:00 mit Überschall-Businessjet (Mach 1,6)
Im Reiseflug Mach 1,07-1,26
Flight Levels 390/430/470
3:52 h Flugzeit; mit Mach 0,9: 5:14 h
Blau: Flughöhe; orange: Machzahl; braun: Boden; grün: kritische Schallstrahlen
[km]

## Slide 14: Zusammenfassung
DLR-LV entwickelt Methodik zur Optimierung von Überschall-Flugrouten
Ziel: Kürzestmögliche Flugdauer unter Vermeidung eines Schallknalls auf Land
Über Land: Unterschall oder Mach Cutoff, Einordnung in regulären Luftverkehr
Über Wasser: Freier Flug in großer Höhe
Hauptschwierigkeit: Simulation der geometrischen und akustischen Schallknall-Propagation
Komplexe Interaktion mehrerer Modelle und zahlreicher Parameter
Ceterum censeo ...
... dass die Zeit reif ist für ein ziviles Überschallflugzeug.